### Ukrep M4 – Naložbe v osnovna sredstva

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je prejemnik sredstev podukrepa M4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

_________________________________________________________________________________

NAZIV AKTIVNOSTI

Nakup in montaža namakalne opreme ter ureditev protislanske zaščite iz naslova podukrepa M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva Programa za razvoj podeželja Republike Slovenije 2014 – 2020 do 2022

POVZETEK

Kmetijsko gospodarstvo KMG MID 100294879 je na javnem razpisu kandidiralo za nabavo in montažo namakalne opreme ter nabavo in montažo protipozebnega oroševalnega sistema. V oddelku Drevesnica Bilje smo se odločili za nakup rolomata, potrebnega za namakanje njivskih površin, na katerih pridelujemo enoletne cepljenke. Naložba bo omogočila povečan obseg pridelave in večjo kakovost sadilnega materiala. V oddelku Sadjarski center Bilje bomo na 4,55 ha sadovnjaka postavili protipozebni oroševalni sistem. Posledica podnebnih sprememb so vse pogostejše spomladanske pozebe, v zadnjih petih letih kar tri. Pozebe onemogočajo pridelavo sadja in poskusno delo v okviru JS v sadjarstvu, kar bomo z oroševalnim sistemom preprečili oziroma ublažili.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Rolomat s programatorjem, s cevjo premera 75 mm in dolžine 250 m, utežmi za voziček in vstopnim hidroventilom bomo uporabljali za namakanje sadnih sadik v drevesnicah povsod, kjer bo dostopna voda iz NR Vogršček. Omogočil bo namakanje, potrebno za pridelavo kakovostnih sadik in boljšo izkoriščenost površin drevesnice.

Investicija v oroševalni sistem obsega tri priklope na NR Vogršček, filtre za vodo, regulatorje tlaka in vodomere. Vključeni so primarni, sekundarni in terciarni vod ter 188 kompletov kovinske palice z ročnim ventilom, šobo in razpršilcem dveh različnih dometov. Sistem potrebuje minimalno 3,0 bar tlaka vode v razvodnih ceveh. Oroševalni sistem bo zagotovil redne pridelke sadja, kar bo finančno stabiliziralo poslovanje SC Bilje. Poskusno delo introdukcije in tehnologije pridelave v okviru JS bo potekalo nemoteno, rezultati bodo uporabni za pripravo tehnoloških navodil in sadnega izbora za Slovenijo.

Investiciji sta bili predmet javnega razpisa, razliko do njune polne vrednosti bomo financirali iz lastnih investicijskih sredstev. Samo z lastnimi sredstvi bomo uredili še kapljično namakanje sadik v lončkih pod mrežnikom na površini 1.200 m2. Ta investicija ni bila upravičen strošek na javnem razpisu, na katerem smo kandidirali.

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo na kmetijskem gospodarstvu doseženi naslednji cilji:

- pridelava kakovostnega sadilnega materiala, ves čas optimalno preskrbljenega z vodo;

- zmanjšanje izgub in racionalna raba vode;

- povečan obseg pridelave sadik;

- preprečitev oziroma blaženje škode po pozebi v sadovnjakih;

- večji, kakovostnejši in bolj reden pridelek sadja;

- nemoten potek poskusnega dela v okviru JS v sadjarstvu.

PRIČAKOVANI REZULTATI

- povečanje obsega pridelave sadnih sadik za približno 6.000 sadik/leto;

- izboljšanje kakovosti pridelanih sadnih sadik;

- povečan obseg pridelave sadja, 42 t v petih letih;

- utrditev tržne pozicije pri prodaji sadja;

- stabilizacija poslovanja SC Bilje;

- neovirano poskusno delo in redna (vsakoletna) tehnološka navodila za pridelovalce.

spletna stran Evropske komisije (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)

spletna stran Programa razvoja podeželja (www.program-podezelja.si/)